## Slide 1: PHM

## Slide 2
What is PHM
工业医生：设备全生命周期--诊断、评估、预测和健康管理
评估
老化状态监测
诊断
缺陷及故障
检测/定位
预测
寿命预测
失效预警
健康管理
运维决策制定
Prognostics
& Health Management
设计
生产
运行
维修
PHM 预测与健康管理
是一项
以信号处理、软件/算法为载体，
以诊断、评估、预测为目标导向，
旨在监控设备全生命周期健康状态，
以实现降低运维成本，提升产品质量的工程技术。
设备全生命周期
认知制造
增量式发展
可靠性设计
零缺陷生产
状态修
预测修
预测/健康管理
典型应用
基本目标
方法流程
望
闻
问
切
故障记录
失效表象
波形监测
参数识别
历史数据
状态反馈
寿命预测
健康管理
诊断/评估
延长使用寿命
减少停机时间
降低运维成本
改善系统安全性、可靠性
减少维修成本和经济投入
Notes: PHM 概念的3个关键方面：
以健康诊断、状态评估、寿命预测为目标；
作用于工业产品设计、生产、运行、维修全生命周期；
基本方法是望（故障记录/失效表象）、闻（波形监测/参数识别）、问（历史数据/状态反馈）、切（寿命管理/健康预测）

## Slide 3
技术挑战：现有PHM技术在服务器电源领域的应用有所制约
Challenge
服务器电源内部包含多个电气元件、功能电路、PCB模块以及机械组装机构,
这伴随着多种失效模式，多个失效源头，以及多种失效原因，给PHM方案带来了挑战
高覆盖率
服务器电源一方面对新增器件的成本较为敏感，另一方面剩余的体积空间非常有限,
这对PHM相关算法提出了考验：尽可能精简对数据的需求，同时开发轻量算法
成本敏感
算力有限
现有 电源健康管理方案
仅针对风扇、电容等 少数离散器件 进行监测
对整体可靠性的提升及电源失效预警的
作用非常有限。
服务器/数据中心 对数据安全的需求
制约了IoT(物联网)，人工智能，数字孪生等数据科学的应用
电源内部的MCU单元算力相对匮乏。
Notes: 不过，及时PHM技术已经有明确的发展方针及较多成功应用的案例，其在服务器电源领域的应用依然面临一定挑战
首先，电源中元器件众多，同时涉及一些机械组装结构。以某款较为简单的机型为例，其内部有超过1000个电子元器件。电源失效的源头、表象以及机理复杂且繁多。
目前一些号称包含健康管理方案的电源仅针对风扇、电容等 少数离散器件 进行监测，对整体可靠性的提升及电源失效预警的作用非常有限。
因此，我们发展PHM的第一个目标是实现高器件覆盖率，在这个目标下必然包含许多工作量以及对大量知识的需求。
其次，服务器电源对投入成本非常敏感，成本有两方面含义，一个是元器件成本，由于出货量很大，每增加一个器件对经济效益的影响是明显；另一个是体积成本，整个电源内部非常紧凑，基本没有过多的剩余空间。从这两个层面来看，无疑限制了额外测量元件的应用，也就制约了PHM望、闻、问的手段。
此外，电源内部目前已有的数字控制芯片算力也相对有限，在完成复杂控制策略的基础上，其内部基本没有过多剩余的程序运行空间，更别提我们希望发展高覆盖率的PHM方案。同时由于服务器/数据中心对安全性的要求，IoT(物联网)，人工智能，数字孪生等数据科学的应用也难以开展。

## Slide 4
增量式发展：阶段性获取收益的同时，开发信息化/数据化技术
How to do
执行路径
P1. 增强型诊断
P2. 全状态监测
P3. 预测与健康管理
增量式发展
风险排序 失效分析 故障检测/定位 状态监测 健康评估 寿命预测 维修支持
模型驱动方法
数据定义 数据结构 数据预处理 数据训练 数据模型
数据驱动方法
传感阵列布局 软件架构定义 用户界面定义
产品形态定义
知识库/数据集建立
知识库/数据集完善
增加器件数量
增加失效类型
增加器件数量
增加失效类型
扩充数据集
改进专家库
Notes: 面对以上的几点挑战，我们参考现有的PHM成功案例，提出了增量式发展路线。
增量式体现在三个方面，一个是功能增量式，在现有软硬件基础上，首先针对故障诊断系统进行改进，增加更丰富的诊断方法及目标器件；在明确基本覆盖面的基础上，优化现有软硬件架构，并把研究重心逐步偏移至老化状态监测和健康状态评估；最后，结合前两个阶段建立的数据集和算法集，开发寿命预测功能，并结合专家库给出健康管理建议。
第二点体现在器件数量增量式，在前期发展阶段，结合标准线路明确需要应用PHM的器件、电流及模块，在不同的阶段逐渐提高器件覆盖率和精确度。
第三点体现在知识库增量式，在第一阶段定义模板的基础上，逐步扩充数据集及专家库，确保每个阶段的数据不会被浪费，也确保当前知识库适用于当前版本的机器和设备。
增量式发展定义了每一个阶段的成果和产品形态，从而确保阶段性收益，此外，也削弱了我们对庞大数据、算法和算力的需求。

## Slide 5
涉及技术：望（获取数据），闻（深入观察），问（过往/现在），切（诊断结论）
How to do
面向服务器电源的关键PHM技术
望
闻
问
切
图形用户界面
用于展示设备当前状态
非均匀采样
信号采样技术，用于采样高频信号
工作日志
用于日常故障记录
信号重构
复原原始采样信号
虚拟示波器
用于采集、记录并展示相关电压电流波形
数据驱动
状态方程求解
数字孪生
闭环在线仿真技术，用于求解模型参数
参数识别
基于状态空间模型进行关键参数监控
预测算法
随机过程、机器学习等算法，用于寿命预测
专家库
进行结果分析，生成专业健康管理意见
风险排序
Risk Ranking 由于排序失效原因可能性
故障树
建立数结构，快速定位故障发生原因
健康报告
用于记录某一时刻设备全范围健康状态
DEFMA
设计失效模式分析
模型库
仿真模型库及算法库
黑匣子
波形数据记录功能，用于存储故障前数据
Chart: 
| 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 225
Frequency of RPN Occurance | 15 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0
Frequency of RPN Occurance after actions | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0
A
A
A
Notes: 更细节的，上图列出了中涉及到的关键技术，可以划分至望闻问切不同的手段、

## Slide 6
闻
Benefits
顾客：延长使用寿命，减小停机时间，缩减投入成本
时间
消耗寿命
实际寿命
设计寿命
状态监测
寿命预测
运维决策/资源管理
PHM
故障预警
早期缺陷检测
降低非计划
停机时间
15-20%
剩余寿命预测
延长使用寿命
20%
缩减投入成本Capex & Opex
10-15%
数字孪生
闭环在线仿真技术，用于求解模型参数
参数识别
基于状态空间模型进行关键参数监控
数据驱动
状态方程求解
预测算法
随机过程、机器学习等算法，用于寿命预测
通过延长寿命，降低维修成本
有效缩减经济成本

## Slide 7
Benefits
研发：使能可靠设计，助力调试进程
望
虚拟示波器
用于采集、记录并展示相关电压电流波形
波形测量
器件验证
效率验证
功能验证
数字孪生
闭环在线仿真技术，用于求解模型参数
图形用户界面
用于展示设备当前状态
依赖虚拟示波器功能，展示部分内部波形，缩短调试所需时间
图形界面记录完善故障原因，帮助快速完成修机器工作
专家库，加速软件调试
参数识别
基于状态空间模型进行关键参数监控
工作日志
用于日常故障记录
A
A
A
模型库
仿真模型库及算法库
基于过往故障记录，重设可靠性验证重心，助力生成可靠设计
结合模型库和DEFMA分析，弱化关键器件失效后果
基于全新算法，完善设计寿命计算
结合数字孪生，精准掌握设备状态及器件参数，加速2nd source验证
参数识别，优化控制环路设计
全新故障认知，使能可靠性设计

## Slide 8
Roadmap
Now
Phase I
1st P. Basic target
  增强型诊断功能
1st P. Aimed increment
精确故障定位
基本健康报告
方案定义
目标设定
1st P 增强型诊断
Focus on failure diagnosis
12V PSU coverage rate>50%
2024
Phase II
2nd P
状态监测
2026
Phase III
3rd P
寿命预测
Focus on condition monitoring
12V PSU coverage rate>60%
Focus on lifetime prediction
12V PSU coverage rate>70%
Health report
Black box
Model-based
Risk ranking
Fault tree
DEFMA Table
Virtual scope
Simulation model
Expert database
资料建立
基础功能
2nd P. Basic target
  老化状态监测
2nd P. Aimed increment
软硬件架构定义
数据驱动算法
历史数据收集
改进用户界面
3rd P. Basic target
  剩余寿命预测
  增量式结构
3rd P. Aimed increment
模型/算法库建立
AI/ML模型集成
全生命周期模型
有效健康评估
维修意见支持

## Slide 9
Schedule
研发项点 | Y2023 | Y2024 | Y2025 | Y2026 | Y2027
增强型故障诊断 |  |  |  |  | 
全方位状态监测 |  |  |  |  | 
预测与健康管理 |  |  |  |  | 
传感器阵列布局 |  |  |  |  | 
软件架构定义 |  |  |  |  | 
用户界面定义 |  |  |  |  | 
健康报告定义 |  |  |  |  | 
故障排序/故障树 |  |  |  |  | 
DEFMA表格 |  |  |  |  | 
模型驱动诊断算法 |  |  |  |  | 
黑匣子功能开发 |  |  |  |  | 
虚拟示波器开发 |  |  |  |  | 
功能完善
计划与开发

## Slide 10
測試設備本身的PHM (監控測試儀器)
How
其輸入電壓電流, 輸出電壓, 紋波, 功率, 保護點 , B/I數據, 可為PHM系統提供健康特徵, 不需要大量新增硬體感測器
PSU失效跡象：輸出紋波變大, 同負載下内部溫度升高, 效率緩慢下降, 保護閾值漂移
測試設備PHM
長期大量測試后,電子負載、源表、接綫端子等會慢慢漂移,造成同一顆PSU在不同測試站測出不同結果,良率波動,重測率高
PSU產品本身PHM
PHM 四大模塊:
狀態感知：采集電壓, 電流, 紋波, 溫度, 風扇轉速, 阻抗等多元數據
異常偵測與故障診斷：識別偏離基準的特徵, 定位失效原因
預測：建立退化模型, 估算剩餘壽命與失效概率
健康管理決策：自動告警, 調整測試負載, 暫停測試, 生成報告, 安排維護
PHM 架構:
數據層: 采集量測數據 + 環境溫濕度
特徵工程: 提取紋波, ESR, 效率, 溫升, 保護閾值偏移等健康指標HI
模型層: 失效物理模型 + 機器學習, 做異常偵測與RUL預測
決策層: - 輕微退化: 告警, 繼續測試但標記風險
- 明顯退化: 暫停測試, 隔離DUT或校準測試儀器
資料庫: 建立PSU全生命周期數位檔案

## Slide 11: Smarter. Greener. Together.